Arbeitsschritteliste

Vorraussetzung:  2 Abgaswäsche ist Betriebsbereit

a. Abstellen der K 100

a.1  LIRC 100 auf Hand nehmen und Yh auf 0% stellen. LIRC 100 schließt ganz.

a.2  V 9 schließen

a.3  V 7 langsam öffnen

a.4  V 8 langsam schließen

Umstellung auf 2.Abgaswäsche

a.5  FIRC 103 auf Hand nehmen und Yh auf 0% stellen , FIRC 103 schließt ganz

a.6  FQIA 104 auf Stop nehmen

a.7  V 3 schließen

a.8  QIRCA 101 auf Hand nehmen und Yh auf 0% stellen , QIRCA 101 schließt ganz

a.9  FIC 102 auf Hand nehmen und Yh auf 100 % stellen , FIC 102 öffnet ganz.

K100 im Kreis fahren und Probenahme  an P 2.

Ist der pH-Wert zwischen 6-8 ,  K 100 ins bb.A. entleeren.

Wenn pH-Wert nicht OK , dann weiter Ve-Wasser zufahren und die Lsg. in der

Kolonne verdünnen u. nach 10 min. neue Probe an P 2 , bis der pH-Wert stimmt.

b. Entleeren der K 100

b.1  V 10 öffnen

b.2  FIC 102 Yh auf 0% nehmen , FIC 102 schließt ganz.

b.3  V 4 schließen

b.4  FIC auf Hand nehmen und Yh auf 0% stellen , FIC 100 schließt und K 100

wird uber V 10 ins bb.A. entleert.

2 ter Mitarbeiter steht an der P 100 u. kontrolliert den Pumpendruck. Fällt der

Pumpendruck ab,ist K 100 leer. P 100 über HS 100 ausschalten.

b.5  V1,V2,V11 und V 10 schließen.

b.6  TIC 100 auf Hand nehmen und Yh auf 0% stellen.TIC 100 schließt ganz.

Kühlwasser am W 100 ist geschlossen.

b.7  Abgasventil an der K 100 schließen.

c. Austausch der Packung

c.1  Arbeitserlaubnis ausstellen für Schlosserarbeiten

c.2  Alle Zuläufe von der Kolonne entfernen lassen

c.3  Unterer und oberer Manlochdeckel der K 100 öffnen lassen und

K 100 techn. Belüften ( Auerlüfter )

c.4  Nach 30 min. EX-OX Messung durchführen lassen.

Wenn die Messung OK  ist,  dann zum Befahren freigeben.

Wenn Messung nicht OK , dann K 100 30min. weiter Belüften und

EX-OX Messung wiederholen.

c.5  Befahrerlaubnis ausstellen

c.6  PSA bereitstellen ( Umluftunabhängiges Atemschutzgerät )

c.7  Sicherungsposten bereitstellen.

c.8  Sicherheitsabsprache vor Ort ausführen.

c.9  Packung auswechseln u. opt.  Kontrolle der K 100 durchführen

c.10  Rückgängig machen aller Maßnahmen

d. Anfahren der K 100

d.1  Anlagenkontrolle durchführen.

Alle Ventile sind geschlossen und alle Regelungen stehen auf Hand ,

Yh= 0 % . Alle Regelventile sind dadurch geschlossen.

d1.1  Abgasventil an der K 100 öffnen.

d.2  FIC 100  Yh auf 70 % nehmen . VE-Wasser läuft zu

d.3  Wenn LIRC 100, 30 % anzeigt dann FIC 100 Yh auf 0% nehmen.

VE-Wasser schließt.

d.4  TIC 100 Yh in 10% Schritten auffahren, bis Sollwert erreicht ist. Soll-Istwert

Abgleich durchführen und dann Stoßfrei auf Automat  umschalten

d.5  V 1 öffnen

d.6  V 2 öffnen

d.7  V 4 öffnen

Pumpe wird entlüftet.

d.8  FIC 102 Yh auf 30 % nehmen

d.9  V 2 schließen

d.10  P 100 über HS 100 einschalten

d.11  V 2 langsam öffnen

d.12  FIC 102 , Yh in 5% Schritten auf Sollwert fahren. Soll-Istwert  Abgleich durchführen

und Stoßfrei auf Automat umschalten.

d.13  An FQIA 104 Sollwert eingeben und starten.

d.14  V 3 öffnen

d.15  QIRCA 101 , Yh in 5% Schritten öffnen u. pH-Wert beobachten

( bis Sollwert erreicht ist )

d.16  QIRCA 101 , Yh auf 0% nehmen , QIRCA schließt ganz

d.17  FIC 100 , Yh in 10 % Schritten auffahren bis Sollwert erreicht ist.

Soll-Istwert Abgleich durchführen und Stoßfrei auf Automat umstellen.

d.18  FIRC 103 , Yh auf 30% stellen

d.19  V 8 langsam öffnen

d.20  V 7 langsam schließen

d.21  FIRC 103 , Yh in 5% Schritten auf Sollwert hochfahren .Dabei muß unbedingt die

PDIA 100 beachtet werden. Steigt der Differenzdruck zu stark an, muß der Gasstrom

über FIRC 103 gedrosselt werden , bis der Differenzdruck wieder im Soll liegt.

Sollwert an FIRC 103 einstellen , Soll-Istwert Abgleich durchführen und Stoßfrei

auf Automat umstellen.

d.22  QIRCA 101 beobachten.Steigt der pH-Wert an , Yh in 5 % Schritten auf Sollwert

hochfahren. Soll-Istwert Abgleich durchführen und Stoßfrei auf Automat umstellen.

d.23  LIRCS 100 , Yh auf 30% stellen.Ventil öffnet leicht.

d.24  V 11 langsam öffnen

d.25  V 9 langsam öffnen

d.26  LIRCS 100 , Yh in 5% Schritten auf Sollwert hochfahren .Sol-Istwert Abgleich

durchführen und Stoßfrei auf Automat umstellen.